## Slide 1
Bir yapının projelendirilmesinde, yapının fonksiyonu, yapı elemanlarının biçimi, malzemesi, kullanma amacı, inşaa edileceği yer gibi etkenler sorgulanmalıdır.
Yapıların ağırlık ve dış yüklerini, yere aktaran sisteme TAŞIYICI SİSTEM denir.
Makas sistemler
Kablolar & Kemer yapılar
Çerçeveler
Yüzeysel yapılar
Uygulamada bu yapı sistemleri üç ayrı tipteki yapı elemanlarının birleşiminden oluşmaktadır. (çubuklar-tek boyutlu elemanlar,yüzeysel taşıyıcı elemanlar-iki boyutlu elemanlar, üç boyutlu elemanlar)

## Slide 2
Planlama – Binanın mesnetleri nasıl olacaktır?
Yükleri Belirleme
Yapısal biçim ve tasarımın önçalışma safhasında dizayn edilmesi.
Yapı elemanlarının analiz edilmesi
Başlangıçta kullanılacak yapı elemanlarının seçilmesi
Ön çalışma safhasında oluşturulan tasarımın değerlendirilmesi
Yeniden tasarlama (gerekiyorsa)– Yukarıdaki adımları güvenli ve verimli bir tasarım elde etmek için tekrarlama
Yapıyı oluşturan elemanların tasarlanıp detaylandırılması

## Slide 3
Yapı analizi I dersinde sadece tek boyutlu çubuklardan oluşan yapılar incelenir.
Çubukların geometrisi, çubuğun iki elemanı tarafından belirlenir.
Çubuk ekseni
Çubuk kesiti
Prizmatik çubuk nedir?
Kesiti çubuk ekseni boyunca değişmeyen çubuklara PRİZMATİK çubuk denir.

## Slide 4
YAPI FORMU
İDEALİZE EDİLMİŞ (MODEL)
YÜKLER
MALZEME SEÇİMİ
ÖN TASARIM
SON TASARIM
YAPIM AŞAMASI

## Slide 5
Yükleri taşıyıp zemine aktarabilmek için taşıyıcı sistemler içerisindeki elemanlar bir bütün halinde çalışmalıdır.
Bazı Yapı Elemanları:
Çatı
Taşıyıcı Duvar
Bağlantılar
Kirişler
Ana Kiriş
Kolonlar
Temel

## Slide 6
Düşey olsun, yatay olsun, yükler en kısa yoldan temele ulaşmalı, yapı içinde dolanmamalıdır.!
Bunun anlamı nedir???
Kirişlerin her iki ucu kolona oturmalı
Kolon kolona oturmalı
Kiriş, kolon aksları çakışmalı
Kirişler ve kolonlar sürekli olmalı
Deprem için yeterli perde olmalı

## Slide 7
Temel
Çelik kolon
Ana kiriş
Kiriş

## Slide 8
Kirişler için yük etki alanı nedir???
Yük etki alanı ; belirli kirişlere etki eden plaka alanına verilen isimdir.
Plaka Kiriş Anakiriş Kolon Temel

## Slide 9
Yük Etki Alanı- Kirişler
Kirişler
Anakirişler
Model
Model

## Slide 10
Yük Etki Alanı – Kiriş/Kolon Bağlantısı
Kirişler
Anakiriş
Columns
Footings
Notes: Talk about how everything is connected – edge beams connected to column, not girder. Load paths!

## Slide 12
Soru:
Aşağıdaki kat planı iki çelik anakiriş üzerinde duran dört kirişten ve kirişlerin üzerindeki 15 cm lik beton plakadan oluşmaktadır. Kirişlerin kesit alanı 94.8 cm2, anakirişlerin ise 337.4 cm2 dir. CG ve DH kirişleri ile AD anakirişinin üzerindeki ölü yükleri bulunuz. (Beton birim ağırlığı 23.6 kN/m3, çeliğin ise 77 kN/m3)

## Slide 13
110 mm beton plaka
A
B
C
7 m
5 m
D
E
F
Aşağıdaki kat planı iki çelik anakiriş üzerinde duran üç kirişten ve kirişlerin üzerindeki 110 mm’lik beton plakadan oluşmaktadır.
CD kirişi ve AE anakirişi üzerindeki ölü yükleri bulunuz?
Çelik Anakirişi(AE & BF) ------- A=20000 mm2
Çelik zemin kirişi(AB, CD, EF)----- A=11000mm2
(Beton birim ağırlığı 24 kN/m3, çeliğin ise 77 kN/m3)
Önerilen Soru: